## Slide 1: 라즈베리파이 pyQt 및 Qt Designer
install 방법

## Slide 2: PyQt설치
sudo apt-get install python3-pyqt5
sudo apt-get install qt5-default pyqt5-dev pyqt5-dev-tools
설치 후 import PyQt5가 되는지 확인
vim으로 ~.py 파일을 하나 만드는데 그 파일 안에 import PyQt5를 끼워넣고 저장후 빠져나와서
python3 ~.py를 실행 했을 때 아무런 에러 메세지가 나타나지 않으면 제대로 설치된 것이다.

## Slide 3: Qt Designer 설치
sudo apt-get install qttools5-dev-tools
이상 두 장의 설치 명령으로 충분하며 다음 장부터의 명령들은 설치가 제대로 되지않는데 앞으로 그 원인과 해결책을 찾아 보도록 한다.

## Slide 4: pyQt 설치
sudo -H pip install --upgrade --ignore-installed pip setuptools pip install --upgrade setuptools
sudo pythons3 -m pip install pyqt5==5.15 pyqtchart==5.15
위와 같은 에러가 발생하면 다음과 같이 pip command를 update 해서 문제 해결
sudo pip3 install --upgrade pip
sudo pip3 -V
이때 아래와 같이 출력되고 난 후 다시 PyQt5를 설치
내가 해본 결과는 Preparing metadata(pyproject.toml) ... 죽었음 이라는 결과문을 최종라인에 출력하고 다른 에러 메세지는 없었음
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/pip-install-maib36dj/pyqt5/setup.py'

## Slide 5
sudo pip3 install PyQt5
sudo pip3 install PyQt5-tools

## Slide 6: PyQt5Designer설치
sudo pip3 install PyQt5Designer

## Slide 7: Qt Design
Qt Designer를 사용하여 GUI Design
Windows에서 제작한 ~.ui File을 라즈베리파이에서 사용 가능한지 실험해 본다. 결과는 양호하다.
ctrl과 r 키를 동시에 누르면 미리보기 화면이 나타남

## Slide 8: Style Sheet 이미지 입력
#self.del_pushButton.setStyleSheet(’image:url(./image/delete.png); border:0px;’)
self.del_pushButton.setStyleSheet(
...
QPushButton{image:url(./image/delete.png); border:0px;}
QPushButton:hover{image:url(./image/delete_red.png); border:0px;}
...)
border:0px; ==> image 경계선을 없에줌
hover{image:url(./image/delete_red.png); border:0px;} ==> 평상시에는 검정색 del button이 보이다가 커서를 del button위에 올리면 빨간색으로 변하도록 해주는 모듈 함수

## Slide 9: 실행시 프로그램 화면이 항상 떠있도록
class MainDialog(QDialog):
def __init__(self):
QDialog.__init__(self, None, Qt.WindowStaysOnTopHint)

## Slide 10: pyQt5 실행파일 만들기
ui file을 실행 파일 안에 숨기는 방법
ui file ===> CalUi = ‘./_uiFiles/calculator.ui’
파이참 아래 화면에서 터미널 탭을 클릭
pyuic5 -x _uiFiles/calculator.ui -o modules/UI.py
파이참 왼쪽 창의 modules 폴더 밑에 UI.py file이 추가 된 것을 확인
그리고 메인 파이썬 파일로 돌아와서 다음과 같이 수정함
import UI추가
기존에 있던 CalUi = ‘./_uiFiles/calculator.ui’ 이 라인을 삭제
대신에 MainDialog calss에 Argument괄호 안에 UI.UiDialog를 추가해주고, def __init__(self):에서 uic.loadUi(CalUi, self)라인을 지우고 대신에 self.setupUi(self) 라인을 추가해 준다.
그리고 pyinstaller를 설치해준다.
File -> Settings -> Project -> Project Interpreter -> + ->searching ‘pyinstaller’
터미널 창에서 pyinstaller -w -F --icon=icon.ico FC_mainRun.py
상기 명령은 wn10 pycharm에 ptinstaller가 설치가 않되서 라즈베리파이 터미널에서 실행해 본다.

## Slide 11: 라즈베리파이에서 실행파일 만들기
라스피에 pyinstaller 설치
pip install pyinstaller
실행파일로 바꾸고 싶은 파이썬 파일 위치에서 아래 명령을 실행
pyinstaller ~.py
파이썬 파일 위치의 폴더 안에 dist 폴더가 생기는데 그 안에 ~.exe 실행 파일이 생긴다.